## Slide 1: DIGESTIÓN ANAERÓBICA
AGOSTO 2021
GUSTAVO MENDEZ, PE

## Slide 2: AGENDA
Digestión Anaeróbica
¿Para qué sirve?
¿Cómo funciona?
Tipos de digestores
Digestión Anaeróbica en Bacardi
Aplicacion Industrial
Usos y Beneficios

## Slide 3: TRATAMIENTO DIGESTION ANAERÓBICA
Materia Orgánica + Nutrientes
CH4 + CO2 +NH3 + Biomasa
DIGESTIÓN ANAERÓBICA:
Descomposición de material biodegradable, reducciendo contenido orgnánico y
generando Biogás.
BACTERIAS ACETOGÉNICAS:
Forman Ácido Acético
BACTERIAS METANOGÉNICAS:
Forman Metano
microorganismos
anaeróbicos

## Slide 4: DIGESTIÓN ANAERÓBICA EN BACARDI
Comenzó su desarrollo en los 80’s.
Capacidad de Tratamiento de 1MM GPD
El Sistema produce aproximadamente el 70% de la energía utilizada en la destilaría gracias a la utilización del Biogás.
Logra reducir el consume de combustible fósil y la emisión de los gases de efecto invernadero o los GHGs.

## Slide 5: DIAGRAMA ESQUEMÁTICO FLUJO DE MOSTO DE LOS DIGESTORES ANAERÓBICOS
Recirculation pumps
Effluent pumps
Feed pump
Effluent 002 Outfall Station
Fixed Media
From Holding Tank
Digester Gas to Nash Compressor

## Slide 6: ¿ POR QUÉ LOS DIGESTORES SIGUEN SIENDO LA MAJOR TECNOLOGÍA APLICADA ?
IMPORTANTE CONSIDERAR: La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma
  Desperdicio Sólido – Relleno Sanitario
  Desperdicio Líquido – Descarga
  Desperdicio Gas – Emisiones
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS: